## Slide 1: Klasyfikacja metod elektroanalitycznych
Na podstawie zjawisk zachodzących w ogniwie

## Slide 2: Tabelka
Lp. | Zjawisko | Wielkość mierzona | Nazwa metody analitycznej
1 | Przez ogniwo nie płynie prąd stały ( nie pobiera się prądu z ogniwa) | przewodnictwo (opór elektryczny) | konduktometria i miareczkowanie konduktometryczne; oscylometria i miareczkowanie oscylometryczne
 |  | potencjał elektrody | potencjometria i miareczkowanie potencjometryczne

## Slide 3: Tabelka
Lp. | Zjawisko | Wielkość mierzona | Nazwa metody analitycznej
2 | Elektroliza w całej masie roztworu | masa metalu lub tlenku metalu wydzielona na elektrodzie | elektrograwimetria
 |  | masa substancji rozpuszczonej elektrodowo, porównanie elektrogramów | elektrografia
 |  | nabój elektryczny | kulometria i miareczkowanie kulometryczne

## Slide 4: Tabelka
Lp. | Zjawisko | Wielkość mierzona | Nazwa metody analitycznej
3 | Elektroliza warstwy dyfuzyjnej | natężenie prądu jako funkcja przyłożonego napięcia | polarografia stałoprądowa, zmiennoprądowa i pulsowa, woltamperometria
 |  | natężenie prądu przy stałym napięciu | miareczkowanie amperometryczne
 |  | różnica potencjału elektrod | miareczkowanie potencjometryczne przy stałym niewielkim natężeniu prądu

## Slide 5
Klasyfikacja metod elektroanalitycznych wg Komisji Chemii Elektroanalitycznej Wydziału Chemii Analitycznej IUPAC

## Slide 6
1. Metody, w których nie bierze się pod uwagę ani podwójnej warstwy elektrycznej, ani jakichkolwiek reakcji elektrodowych (konduktometria, oscylometria, dielektrometria).
2. Metody związane ze zjawiskami zachodzącymi w podwójnej warstwie elektrycznej bez udziału jakiejkolwiek reakcji elektrodowej (tensammetria).

## Slide 7: 3.Metody związane z reakcjami elektrodowymi:
3a) z zastosowaniem stałych czynników wzbudzenia (np. przyłożonego napięcia)
Do najważniejszych metod z grupy 3a należą: potencjometria, elektrograwimetria, elektrografia, miareczkowanie kulometryczne i amperometria.

## Slide 8
3b) z zastosowaniem zmiennych czynników wzbudzenia, przy czym te czynniki dzieli się na:
3b1) zmienne czynniki wzbudzenia o dużej amplitudzie, zwykle znacznie większej niż 22,3 RT/F (V), tzn. znacznie większe od wielkości równej w przybliżeniu 0,12 V przy temp. 25oC
Do grupy 3b1 należy m.in. polarografia stałoprądowa, oscylopolarografia, polarografia pulsowa pochodna, chronowoltamperometria, tastapolarografia

## Slide 9
3b2) zmienne czynniki wzbudzenia o małej amplitudzie, zwykle znacznie mniejszej niż 2,3 RT/F (V), tzn. znacznie mniejsze od wielkości równej w przybliżeniu 0,06 V w temp. 25oC.
Do grupy 3b2 należą m.in. polarografia zmiennoprądowa sinusoidalna (ac), prostokątnofalowa (sw) i polarografia pulsowa różnicowa.

## Slide 10
Elektrodą (półogniwem) w elektrochemii nazywa się układ złożony z dwóch lub więcej faz przewodzących, z których przynajmniej jedną jest elektrolit.
Fazy te graniczą ze sobą w ten sposób, że możliwy jest przepływ jonów lub elektronów przez powierzchnie międzyfazowe. Elektrodę najczęściej stanowi faza metaliczna, granicząca z elektrolitem. Pomiary potencjometryczne polegają na określeniu potencjału lub zmian potencjału elektrody.
Potencjał elektrody jest ściśle związany z powstaniem podwójnej warstwy elektrycznej.

## Slide 11
W metalach o dużych wartościach przewodnictwa nośnikami ładunków są elektrony, a w roztworach jony.
Istnieją co najmniej trzy przyczyny powstawania podwójnej warstwy elektrycznej na granicy faz.
1. Przyczyną może być możliwość samorzutnego przechodzenia elektronów lub jonów z jednej fazy do drugiej, w wyniku czego jedna z faz wykazuje nadmiar, a druga niedomiar ładunku określonego znaku. Proces ten dąży do stanu dynamicznej równowagi lub stanu stacjonarnego, w którym powstałe pole elektryczne wyrównuje szybkość przechodzenia ładunków w obie strony. Podczas wymiany ładunków miedzy fazami, obie części warstwy podwójnej: (jedna o wypadkowym ładunku dodatnim a druga –o wypadkowym ładunku ujemnym) znajdują się po przeciwnych stronach granicy faz (w dwóch graniczących fazach).

## Slide 12
2. Wybiórcza adsorpcja jonów jednego rodzaju, powodująca nagromadzenie się ładunku jednego znaku w sąsiedztwie granicy faz. Dla zachowania elektroobojętności całego układu następuje wówczas wytworzenie rozmytego ładunku przeciwnego znaku we wnętrzu tej samej fazy. W tym przypadku obie części warstwy podwójnej znajdują się w obrębie jednej fazy.
3. Adsorpcja polarnych cząsteczek rozpuszczalnika lub substancji rozpuszczonej w taki sposób, ze dipole orientują się na granicy faz. Spadek potencjału zlokalizowany jest wtedy w obrębie jednej fazy, na grubości jednej lub kilku warstw cząsteczkowych.
Te przyczyny mogą występować jednocześnie tzn. na oddziaływanie elektrostatyczne mogą się nakładać siły adsorpcyjne i powodować dodatkowe skomplikowanie warstwy podwójnej.