## Slide 1: Elektrody jonoselektywne
Elektrody krystaliczne homogeniczne

## Slide 2
W przeciwieństwie do elektrody szklanej membrana szklana jest zastąpiona membraną krystaliczną, która może być monokryształem, układem polikrystalicznym lub mieszaniną kryształów trudno rozpuszczalnych związków. Gdy membrana krystaliczna wykazuje odpowiednie przewodnictwo jonowe i ma odpowiednie właściwości mechaniczne i chemiczne staje się wrażliwa na jony składowe trudno rozpuszczalnego związku tworzącego membranę.

## Slide 3
Jedną z pierwszych elektrod krystalicznych była elektroda fluorkowa. Membranę stanowi monokryształ fluorku lantanu lub fluorków innych pierwiastków ziem rzadkich. Fluorki te wykazują elektryczne przewodnictwo wynikające z ruchliwości jonu fluorku w sieci krystalicznej. Fluorek lantanu jest stałym elektrolitem, w którym nośnikiem ładunku są jony fluorkowe. Mechanizm przenoszenia ładunku można zapisać schematycznie:

## Slide 4: LaF3 + dziura cząsteczkowa = LaF2+ + F-
Krystaliczna membrana jest „przepuszczalna” tylko dla jonów fluoru, jest specyficzna i jedynie jony OH- zakłócają pracę elektrody, ponieważ reagują z lantanem (III). Elektroda pracuje bez zakłóceń w warunkach, w których fluorki ziem rzadkich są trwałe i w których można pominąć rozpuszczalność kryształu.

## Slide 5
Przykładem elektrody o membranie polikrystalicznej jest membrana sporządzona z Ag2S. Polikryształem nazywa się kryształ składający się z licznych, drobnych, mikroskopowej lub submikroskopowej wielkości, kryształów. Duże przewodnictwo Ag2S zapewnia dobrą pracę elektrody. Dlatego membrany innych elektrod są przygotowywane przez zmieszanie Ag2S z innymi odpowiednimi halogenkami srebra lub siarczkami, co zapewnia lepszą pracę elektrody.

## Slide 6
Bardzo mała jego rozpuszczalność sprawia, że elektroda srebrowa jest jedna z najlepszych elektrod wskaźnikowych.
Iloczyn rozpuszczalności K Ag2S =1,5 ·10-51
Membrany elektrod selektywnych względem jonów jodu, bromu i chloru zawierają odpowiednio AgI, AgBr, AgCl. Potencjały takich membran zależą od aktywności jonu srebra przy powierzchni membrany, a ta z kolei zależy od aktywności halogenków w roztworze.

## Slide 7
Elektrody krystaliczne są stosunkowo bardzo selektywne, ponieważ reagują z nimi tylko te jony znajdujące się w roztworze, które tworzą trudniej rozpuszczalne związki od związku występującego w membranie i mają ładunek oraz promień jonowy odpowiadający jonom sieci krystalicznej membrany.
Zakłócenia pracy elektrody wynikają wiec z reakcji chemicznej między składnikami membrany i składnikami roztworu. Wadą elektrod krystalicznych jest trudność ich przygotowania.

## Slide 8: Elektrody krystaliczne heterogeniczne
Trudności w otrzymaniu homogenicznych membran krystalicznych przyczyniły się do opracowania membran heterogenicznych.
Membrany heterogeniczne składają się z substancji aktywnej zdyspergowanej w obojętnym nośniku, którego zadaniem jest polepszenie właściwości mechanicznych membrany.
Jako substancje aktywne stosuje się trudno rozpuszczalne sole lub wymieniacze jonowe, natomiast jako substancje wiążące (nośniki) stosuje się parafinę, polistyren, polietylen, polichlorek winylu, kollodium lub gumę silikonową.

## Slide 9
Nośnik powinien być substancją hydrofobową inaczej membrana pęcznieje w roztworach wodnych i traci swoje właściwości, dlatego te elektrody ustępują jakością elektrodom krystalicznym. Membrany heterogeniczne powinny zawierać duży udział (do 50%) związku czynnego np. jako związki czynne stosowane są w elektrodach wapniowych – szczawian i stearynian wapnia, we fluorkowych - -fluorek wapnia.

## Slide 10: Elektrody jonoselektywne z ciekłymi membranami
Mała ruchliwość dwuwartościowych kationów w stałych membranach zainspirowała opracowanie membran ciekłych. Membranę stanowi porowaty krążek z hydrofobowego materiału (np. octan celulozy lub płytka ze spiekanego szkła), nasycony roztworem wymieniacza organicznego, znajdującego się w osobnym zbiorniczku. Elektroda przestaje poprawnie funkcjonować po upływie ok.1-2 miesięcy na skutek nieodwracalnych procesów w warstwie membranowej.

## Slide 11: Elektrody zawierające kationity -
– substancjami elektrodowoczynnymi mającymi ładunek ujemny są ciekłe wymieniacze jonowe- kationit, najczęściej są to sole diestrów kwasu fosforowego lub sole kwasów karboksylowych zawierające grupę tioeterową.

## Slide 12: Elektrody zawierające anionity -
– jako anionity najczęściej stosowane są sole amoniowe lub sole kompleksowe.

## Slide 13: Elektrody zawierające obojętne związki makrocykliczne -
– zawierają zamiast wymieniacza jonowego cząsteczki obojętne, które mogą koordynować wewnątrz swojej struktury - jony o określonych wymiarach nośnika ładunku. Należą do nich roztwory makrocyklicznych antybiotyków, jak walinomycyna, nonaktyna. Wykazują one duża selektywność względem potasu, rubidu, amonu.

## Slide 14: Elektrody jonoselektywne uczulane
Elektrody jonoselektywne uczulane mogą być enzymatyczne lub gazowe.
Elektrody gazowe powinny być nazywane selektywnymi elektrodami gazowymi.
Elektroda gazowa to w istocie elektroda redoks zanurzona w nasyconym odpowiednim gazem roztworze, zawierającym jony lub cząsteczki powstałe w wyniku redukcji lub utlenienia tego gazu. Przykładem jest elektroda wodorowa. Skonstruowano też elektrody gazowe np. do oznaczania CO2, SO2, NH3. Elektrody gazowe są stosowane przede wszystkim w ochronie środowiska.

## Slide 15: Elektrody enzymatyczne
Elektrody enzymatyczne są najnowszą grupą elektrod membranowych. Ich działanie polega na oznaczaniu jonu, który powstaje jako produkt reakcji enzymatycznej specyficznej dla danego związku organicznego. Przykładem jest elektroda czuła na mocznik.
Elektrody enzymatyczne umożliwiają oznaczanie substratów lub enzymów i ich rola w analizie biologicznej i organicznej szybko wzrasta.

## Slide 16
Membranę elektrody można pokryć również warstwą żywych komórek bakteryjnych wytwarzających odpowiedni enzym – są to elektrody bakteryjne.
Elektrody enzymatyczne i bakteryjne mają duże perspektywy rozwojowe w związku z coraz większym znaczeniem analityki klinicznej i biotechnologii.