## Slide 1: Klasyczna analiza miareczkowa - wolumetria
Karolina Wanat
Zakład Chemii Analitycznej

## Slide 2: ANALIZA KLASYCZNA
analiza wagowa (grawimetria)
ANALIZA OBJ ĘTOŚCIOWA
(MIARECZKOWA; WOLUMETRIA)

## Slide 3: ANALIZA MIARECZKOWA
Jest to technika analizy jakościowej polegająca na dodawaniu małymi porcjami (tzw. miareczkami) równoważnej chemicznie ilości roztworu mianowanego (titranta) do roztworu oznaczanej substancji.

## Slide 4
Moment, w którym wprowadzono równoważną chemicznie ilość titranta w stosunku do oznaczanego składnika nazywamy PUNKTEM RÓWNOWAŻNOŚCI.
koniec miareczkowania!
nie dodajemy nadmiaru titranta

## Slide 5
Po uzyskaniu punktu równoważności na podstawie dodanej objętości titranta możemy obliczyć zawartość oznaczanej substancji.
np.
HCl + NaOH NaCl + H2O
1 : 1
Szybsze niż metody wagowe
Bardziej praktyczne ale mniej dokładne (błąd względny to ok. 0,1-0,2%, dla porównania w metodach wagowych nie przekracza on 0,1%)

## Slide 6: Podstawowe pojęcia
Roztwór mianowany = titrant
Punkt równoważności (PR)
Punkt końcowy (PK)
Wskaźnik = indykator
Substancja podstawowa = wzorcowa
Krzywa miareczkowania

## Slide 7: Jakie warunki musi spełnić reakcja w analizie miareczkowej
Reakcja musi zachodzić szybko i możliwie nieodwracalnie
Substraty muszą reagować stechiometrycznie
Jest możliwość zaobserwowania końca miareczkowania
Inne substancje w rozworze nie mogą reagować z odczynnikiem używanym do miareczkowania

## Slide 8: Punkt RÓWNOWAŻOŚCI a punkt KOŃCOWY miareczkowania
Moment, w którym dodawany titrant przereagował stechiometrycznie z oznaczaną substancją nazywamy punktem równoważności (PR).
Wizualizowany jest on różnymi metodami – przy użyciu wskaźników bądź instrumentalnie i wówczas określany jest jako punkt końcowy (PK).
Najczęściej PR i PK nie pokrywają się ze sobą, różnica między nimi określana jest jako błąd miareczkowania

## Slide 9: Błąd miareczkowania
Jeśli PK występuje przed PR wtedy mówimy o ujemnym błędzie miareczkowania a uzyskane wyniki są zaniżone.
W przypadku gdy PK obserwujemy po PR występuje błąd dodatni a wyniki są zawyżone.
W celu zmniejszenia błędu miareczkowania:
Zastosować odpowiedni wskaźnik
Wprowadzić poprawki przy obliczeniach
max. wartości błędu miareczkowania nie powinny przekraczać 0.05-0.1%

## Slide 10: Krzywa miareczkowania
Jest graficznym przedstawieniem procesów zachodzących podczas miareczkowania.
Na osi odciętych umieszcza się ilość ml dodanego roztworu mianowanego bądź procent zmiareczkowania [ml/cm3 lub %]
Na oś rzędnych nanosimy wartości liczbowe parametru, który ma związek ze stężeniem oznaczanego składnika
Jednostki!

## Slide 11
Kocjan R. Chemia analityczna. Podręcznik dla studentów tom 1. PZWL Warszawa, 2002.

## Slide 12
ETAPY MIARECZKOWANIA
(0 – przed przystąpieniem do miareczkowania)
I – początek miareczkowania, przed PR
II – punkt równoważności PR
III – dalsze dodawanie titranta, po PR (roztwór jest przemiareczkowany)
SKOK MIARECZKOWANIA
Gwałtowna zmiana w wartości pH (lub innego obserwowanego parametru) w okolicach punktu równoważności. Skok miareczkowania jest tym wiekszy im większe są stężenia roztworów.
Np. roztwory NaOH i HCl:
C = 1 mol/l skok pH 3,3 do 10,7
C = 0,1 mol/l skok pH 4,3 do 9,7
C = 0,01 mol/l skok pH 5,3 do 8,7

## Slide 13: Wskaźniki
Substancja zmieniająca barwę podczas zakończenia reakcji między substancją oznaczaną a titrantem.
Wskazuje na wystąpienie punktu końcowego miareczkowania
Fenoloftaleina
Oranż metylowy
Chromian potasu K2CrO4
Kalces
Mureksyd
Wskaźniki kwasowo-zasadowe mają swoje charakterystyczne zakresy pH w których następuje zmiana barwy – dlatego ważne jest ich odpowiednie dobranie do danego oznaczenia

## Slide 14: Fenoloftaleina
budowa laktonowa
budowa chinoidowa pH 8,1-10
Lipiec T, Szmal Z. Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej. PZWL Warszawa, 1997.

## Slide 15: Oranż metylowy
Budowa
azowa
pH > 4,4
Budowa
chinoidowa
pH < 3,1
[H+]
Lipiec T, Szmal Z. Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej. PZWL Warszawa, 1997.

## Slide 16: Roztwory mianowane
Czyli roztwory o dokładnie znanym stężeniu. Mianem roztworu nazywamy jego stężenie wyrażone w gramach na 1ml roztworu (lub g substancji oznaczanej, która przereaguje z tym roztworem)
Ti = [g/ml]
Miano ustalamy najczęściej metodami miareczkowymi przy użyciu substancji podstawowych lub innych titrantów.
(dokładność miana do 0,1%)
Sporządzane poprzez odważenie odpowiedniej ilości substancji stałych/stężonych roztworów i uzupełnione wodą destylowaną do żądanej objętości
Zachowują trwałość nawet przez kilka miesięcy – należy pamiętać o mieszaniu przed użyciem!
Im bardziej rozcieńczone tym mniej trwałe

## Slide 17: Substancje podstawowe – jakie warunki powinny spełniać
Ściśle określony skład chemiczny
Woda krystalizacyjna – jeśli ją zawiera to jej ilość musi ściśle odpowiadać wzorowi chemicznemu
CZYSTA – zawartość domieszek nie powinna przekraczać 0,01-0,02%
Łatwa do otrzymania, suszenia, przechowywania
Nie powinna być higroskopijna ani ulegać zmianom na powietrzu (utlenianie, wietrzenie)
Reakcja zachodząca podczas mianowania roztworu wzorcowego musi przebiegać stechiometrycznie
Dobra rozpuszczalność w wodzie
Duża masa molowa

## Slide 18
ODWAŻANIE
Wysuszoną do stałej masy substancję podstawową odważamy do kolb Erlenmeyera. Polega to na dokładnym zważeniu naczynka wagowego, odsypaniu do kolby określonej ilości substancji a następnie na ponownym zważeniu naczynka. Z różnicy obu mas otrzymamy dokładną masę odważki w kolbie.
m0 = masa naczynka z substancją podstawową przed odsypaniem
m1 = masa naczynka po pierwszym odsypaniu substancji do kolby
m2 = masa naczynka po drugim odsypaniu… itd
m0 – m1 = masa 1. odważki
m1 – m2 = masa 2. odważki itd.
Wszystkie wyniki zapisujemy do czterech cyfr znaczących!
np. 3,335 g, 0,8977g, 0,02598 g, 0,0005874 g (nie 0,0006)
0,1470 g (nie 0,147), 0,1400 g (nie 0,14)

## Slide 19
Aby uniknąć błędów:
Substancję podstawową suszymy do stałej masy
Mianowanie roztworu powtarzamy co najmniej trzy razy, za każdym razem odważając inną ilość substancji podstawowej
Czasem wykonujemy jedną odważkę, sporządzamy z niej roztwór w kolbie miarowej i z niego pobieramy trzy próbki o określonej objętości do nastawiania miana
Roztwór, którego miano jest nastawiane powinien znajdować się w biurecie a roztwór substancji wzorcowej – w kolbach Erlenmeyera
Zużycie titranta przy mianowaniu powinno zawierać się w granicach 20-40 ml
0,1-0,2% to maksymalna różnica jaka może być między poszczególnymi wynikami

## Slide 20: Klasyfikacja metod objętościowych
Typ reakcji zachodzącej podczas miareczkowania
Sposób indykacji PR
Sposób przeprowadzania miareczkowania

## Slide 21: Ad. 1
Alkacymetria – reakcje zobojętniania
Acydymetria
Alkalimetria
Redoksymetria – reakcje oksydacyjno-redukcyjne
Oksydymetria:
Nadmanganometria (KMnO4)
Cerometria Ce(SO4)2
Chromianometria (K2CrO7 lub K2CrO4)
Bromianometria (KBrO3)
Reduktometria:
Tytanometria (związki Ti3+)
*Jodometria

## Slide 22
Kompleksometria – reakcje tworzenia trwałych związków kompleksowych
Kompleksonometria (KOMPLEKSONY)
Merkurometria
Precypitometria – reakcje strąceniowe
Argentometria

## Slide 23: Ad. 2
Metody z indykacją wzrokową (stosujemy odpowiednio dobrany wskaźnik)
Wskaźniki pH, metalowskaźniki, związki tworzące kompleksy
Metody z indykacją instrumentalną (potencjometria, konduktometria, miareczkowanie amperometryczne, spektrofotometryczne)
Wykorzystujemy zmiany fizykochemiczne jakie zachodzą podczas miareczkowania
Trudność w doborze wskaźnika
Utrudniona ocena wzrokowa: miareczkowany roztwór jest zabarwiony, jest zawiesiną itd.

## Slide 24: Ad. 3
Bezpośrednie
Odwrotne (metoda odmiareczkowywania)
Podstawieniowe
*Pośrednie

## Slide 25: Obliczanie miana roztworu
mB– masa odważki [g]
MB – masa molowa subst. podstawowej [g/mol]
VA – objętość roztworu [ml]
pA i pB – współczynniki stechiometrii reakcji
Z minimum 3 wyników wyliczamy średnie stężenie
Sprawdzamy czy rozrzut między wynikami nie przekracza 1%
(c najwyższe – c najniższe) / c średnie ≤ 1%

## Slide 26: Obliczanie masy substancji oznaczanej
MB – masa molowa subst. oznaczanej [g/mol]
cA - stężenie titranta [mol/l]
VA – średnia objętość titranta [ml]
wk/p – współmierność kolby do pipety (ponieważ pobieramy 20ml z kolby miarowej na 100ml to wk/p = 5)
pA i pB – współczynniki stechiometrii reakcji
Objętość titranta podajemy średnią, po wcześniejszym sprawdzeniu czy rozrzut między wynikami nie przekracza 1%

## Slide 27: Błędy podczas miareczkowania
Metodyczne (np. błąd miareczkowania)
Operacyjne:
*Niedokładne umycie naczyń
*Niedokładne wymieszanie titranta i zadania
*Błędne odczytanie objętości z biurety
*Zbyt szybkie miareczkowanie
*Nieprawidłowe nastawienie miana titranta
*Zbyt małe/duże objętości titranta z biurety (optymalnie 20-40ml)
*Problemy z zauważeniem zmiany barwy wskaźnika

## Slide 28: Postępowanie analityczne
Pobieranie próbki
Przygotowanie próbki
POMIAR
Opracowanie i walidacja wyników

## Slide 29
Podział metod ze względu na wielkość próbki do analizy
Metoda mikrogramowa: m = 10-4 – 10-6
Mikroanaliza: m = 10-3 – 10-2
METODY OBJĘTOŚCIOWE
Mezoanaliza: m = 10-2 – 10-1
METODY OBJĘTOŚCIOWE
Makroanaliza: m = >10-1